## Slide 1: ARMv8-A介绍
单击输入您的封面副标题

## Slide 2: 主要内容
单击输入您的封面副标题

## Slide 3: ARMv8-A简介
单击输入您的封面副标题

## Slide 4: ARMv8-A简介
单击输入您的封面副标题
0.1 ARMv8-A支持两种执行状态：AArch64和AArch32。
Note：执行状态指的处理器运行时的环境，包括寄存器的位宽、支持的指令集、异常模型、内存管理及编程模型等。
AArch64：64位执行状态
(1)提供31个64位的通用寄存器；
(2)提供64位的PC寄存器、栈指针、异常链接寄存器；
(3)使用A64指令集；
(4)使用ARMv8异常模型，支持4个异常等级，即EL0-EL3。
(5)提供64位的内存模型；
AArch32：32位执行状态：
(1)提供13个32位的通用寄存器，另外加上PC指针，栈指针，链接寄存器；
(2)支持两套指令集，包括A32和T32(Thumb指令集)；
(3)支持ARMv7-A异常模型，基于PE模式并映射到ARMv8的异常模型中；
(4)提供32位的内存模型；

## Slide 5: ARMv8-A简介
单击输入您的封面副标题

## Slide 6: ARMv8-A简介
单击输入您的封面副标题

## Slide 7: 寄存器
通用寄存器
X0/W0
X1/W1
X2/W2
X3/W3
X4/W4
X5/W5
X6/W6
X7/W7
X8/W8
X9/W9
X10/W10
X11/W11
X12/W12
X13/W13
X14/W14
X15/W15
X16/W16
X17/W17
X18/W18
X19/W19
X20/W20
X21/W21
X22/W22
X23/W23
X24/W24
X25/W25
X26/W26
X27/W27
X28/W28
X29/W29
X30/W30
通用寄存器的作用：
1.参数寄存器，传递函数参数或返回值；
2.函数调用时临时使用；
3.特殊用途寄存器，函数调用返回保存、栈帧地址保存等

## Slide 8: ARMv8-A
通用寄存器 ABI

## Slide 9: ARMv8-A简介
特殊寄存器

## Slide 10: Aarch64寄存器
设置字节存储方式选择大小端；
Cache是否使能；
MMU是否是能；
是否开启对其检查等；

## Slide 11: 异常处理
异常可分为同步异常与异步异常
EL0不可处理异常，异常可以在本异常等级处理或进入更高异常等级进行处理
异常分类图
同步异常：地址翻译错误或权限错误、系统调用
执行指令错误等；
异步异常：SError、FIQ、IRQ等
分类依据：异常出发原因与处理器正在
执行的指令是否有关

## Slide 12: 异常处理
异常处理步骤
异常处理步骤描述：
1.保存PSTATE到SPSR_ELn中；
2.保存返回地址到ELR_ELn中；
3.DAIF置为1，关闭异步异常；
4.若异常为同步异常，将异常原因写入ESR_ELn中；
5.切换SP为目标异常等级的SP_ELt或SP_ELh；
6.切换异常等级为目标异常等级，跳转到异常向量表，处理异常；
异常返回：
1.从ELR_ELn恢复PC指针；
2.从SPSR_ELn回复PSTATE；

## Slide 13: 异常处理
异常向量表
附上异常向量表的相关代码：

## Slide 14: GIC中断处理
早期中断处理

## Slide 15: GIC中断处理
GIC(Generic Interrupt Controller)
中断类型 | 中断号 | 用途
SGI(Software Generated Interrupt) | 0-15 | 常用于多核之间通信
PPI(Private Peripheral Interrupt) | 16-31 | 处理器私有中断，如CPU本地定时器
SPI(Shared Peripheral Interrupt) | 32-1019 | 公用外设中断，供外设使用
—— | 1020-1023 | 特殊中断号
LPI(Locality-specific Peripheral Interrupt) | 8192以上 | 基于消息的中断，通过写内存产生

## Slide 16: GIC中断处理
GIC主要有分发器(distributor）再分发器(redistributor)和CPU接口三个硬件单元组成

## Slide 17: GIC中断处理
中断状态机

## Slide 18: GIC中断处理
单击输入您的封面副标题

## Slide 19: MMU
单击输入您的封面副标题
作用：虚拟地址(Virtual Address)到物理地址（Physical Address）的转换，进行内存地址权限管理
组成：TLB(Translation Lookaside Buffer）和页表遍历单元(Table Walk Unit)组成

## Slide 20: MMU
单击输入您的封面副标题
虚拟地址的主要作用是进行内存的逻辑隔离（多任务，多进程之间的虚拟地址互不影响）
为编程人员及编译器提供统一的内存视图（程序代码、编译链接均使用虚拟地址），但为了运行时访问到实际的物理地址，就需要进行逻辑地址到物理地址的转换。
按照一定内存粒度进行地址映射，该粒度通常称为一个页，armv8支持4K、16K、64K三种粒度

## Slide 21: MMU
单击输入您的封面副标题
aarch64支持最大地址总线位宽为48位
按照4K、16K、64K粒度，则需要512G、256G和64G的空间存放完整的映射表
采用多级表项的方式，只在使用时按需建立表项

## Slide 22: MMU
单击输入您的封面副标题

## Slide 23: MMU
页表描述符分为三种：
1.块类型，索引大块内存；
2.页表类型，索引下一级页表；
3.无效类型
页表和块的属性可标记其索引的内存
的相关属性

## Slide 24: MMU
单击输入您的封面副标题

## Slide 25: Cache
单击输入您的封面副标题
使用cache的原因：
1）PE访问主存的时间开销太大；
2）程序运行中的局部性原理，通常会频繁访问被读写地址附近的数据。

## Slide 26: Cache
单击输入您的封面副标题

## Slide 27: Cache
单击输入您的封面副标题

## Slide 28: Cache
单击输入您的封面副标题

## Slide 29: Cache
单击输入您的封面副标题

## Slide 30: Cache
缓存一致性关注同一个数据在多个高速缓存和内存中的一致性问题；
分类：多核间缓存一致性，系统间缓存一致性

## Slide 31: 参考文档
ARM Cortext-A Series Programmer’s Guide for ARMv8-A
AArch64 Programmer’s Guides GICv3/v4
ARM Architecture Registers ARMv8, for ARMv8-A architecture profile
https://github.com/carloscn/blog
https://blog.csdn.net/shenwanjiang111/article/details/125987291
https://blog.csdn.net/dai_xiangjun/article/details/120138732